气相色谱仪

一、快速加热和冷却的柱温箱

1  柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃）

2  程序升温：20阶21平台

3  最大升温速率：可设定最高升温速度180℃/min，以0.01℃/min增加

4  温度设定精度：0.1℃

5  控温精度：0.01℃

6  温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

7  冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min

8  具有柱温箱温度的自动保护功能。

9  最大运行时间：9999.99分钟

二、进样单元

最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。

1. 分流/不分流进样口

1.1  最高温度：420℃

1.2  配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能

支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒

线速度控制功能

1.3  标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量

1.4  压力设定范围：0 ～ 1015 kPa（相当于0-147 psi）

1.5  压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min

1.6  压力程序：7阶

1.7  分流比设定范围：0 ～ 9000

1.8  流量设定范围：0～1250mL/min

2. 冷柱头/程序升温进样口

2.1 最高温度：420℃

2.2 二位一体的设计，通过更换衬管即可实现两种功能的转换

2.3 升温速率：≤ 250℃/min，从50℃升到450℃≤3分钟

2.4 降温速率：从450℃降到50℃，约为8分钟（柱温50℃时）

2.5 PTV方式最大进样体积：≤ 1ml

2.6 PTV方式升温程序的阶数：5阶

2.7 冷柱头/程序升温两种方式均可采用自动进样器进样

3. 宽口径进样口

3.1 最高温度：450℃

3.2 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0-147 psi）

3.3 压力程序的阶数：5阶

3.4 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min

3.5 流量设定范围：0 ～ 1250mL/min

3.6 流量程序的阶数：5阶

3.7 流量程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min

三、检测器单元

可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。

1. 热导检测器（TCD）

1.1 最高使用温度：400℃

1.2 具有过热保护功能

1.3 灵敏度：20000mv.mL/mg (癸烷)

1.4 动态范围：105

1.5 热导丝：铼-钨丝

1.6 池体积：4uL

1.7 双灯丝结构，其中一根灯丝作参比

2. 氢火焰离子化检测器（FID）

2.1 最高使用温度：450℃

2.2 自动点火功能

2.3 检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 )

2.4 动态范围：107

3. 电子捕获检测器（ECD）

3.1 最高使用温度：400°C

3.2 检测限：4.2 fg/s (γ-BHC)

3.3 动态范围：8 x 104

4. 火焰光度检测器（FPD）

4.1 最高使用温度：350°C

4.2 检测限：P 55fgP/s (磷酸三丁酯)、S 2.5 pgS/s (十二烷硫醇)

4.3 动态范围：P 104、S 103

5. 火焰热离子化检测器（FTD）

5.1 最高使用温度：450°C

5.2 检测限：N  0.1pgN/s (偶氮苯)、P  0.01pgP/s (马拉硫磷)

5.3 动态范围：N, P 103

四、其他

1. 色谱柱和流路系统

1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱，PLOT，手性柱等特殊填料色谱柱

1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制

1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

1.4 支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统

1.5 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换

1.6 具有室温补偿和自动环境补偿功能

1.7 具有恒定的载气线速度控制功能

2. 面板键盘

2.1  完全控制及显示所有温度区域和载气流量

2.2  完全控制所有检测器功能和检测器气体

2.3  实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

3. 多种附件可供选择

可选配AOC-20i/s自动液体进样器、HS-20顶空进样器、AOC-5000 Plus多功能自动进样器、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件

五、数据处理系统

1. 数据采集和数据解析

采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。

2. 报告制作

高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。

3. 质量控制

高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

4. 网络化控制

可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

5. 法规符合性

LabSolutions LC/GC具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GxP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。

六、需提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机